## Slide 1: توسعه و پیاده‌سازی کارت واسط شبکه خط برق با به‌کارگیری مدولاسیون FSK
علیرضا صالحی
دکتر حمیدرضا زرندی
مهر ۱۴۰۱

## Slide 2: روند ارائه
معرفی مسئله
راهکار پیشنهادی
پیاده‌سازی و ارزیابی
نمایش عملکرد دستگاه
جمع‌بندی و پیشنهاد کارهای آتی

## Slide 3: معرفی مسئله
شبکه‌ی اشیاء
  اشیاء
  حسگرها و عملگرها:
  پشته شبکه
    نیازمندی‌ها
    پشته‌ TCP/IP
Notes: شبکه‌ی اشیاء
  اشیاء:
    چراغ
    پرده
    در
  حسگرها و عملگرها:
    حسگر روشنایی
    حسگر فروسرخ
    عملگر سروو موتور
  پشته شبکه
    نیازمندی‌ها
    پشته‌ TCP/IP

## Slide 4: معرفی مسئله (ادامه)
ضرورت شبکه اشیاء در صنایع گوناگون
  بهبود نظارت برای منابع و فرآیند‌ها
    داده‌های مربوط به ذخایر خام صنایع
    داده‌های مربوط به ساخت و خروجی صنایع
    داده‌های مربوط به سلامتی بیمار
Notes: بهبود نظارت برای منابع و فرآیند‌ها
  داده‌های مربوط به ذخایر خام صنایع
  داده‌های مربوط به ساخت و خروجی صنایع
  داده‌های مربوط به سلامتی بیمار

## Slide 5: معرفی مسئله (ادامه)
ضرورت شبکه اشیاء در صنایع گوناگون
  بهبود پیشگیری و مدیریت ریسک
  بهبود برنامه‌ریزی برای آینده در صنایع
  افزایش بهره‌وری
  افزایش درآمد
Notes: ضرورت شبکه اشیاء در صنایع گوناگون
  بهبود پیشگیری و مدیریت ریسک
    اطلاع بی‌درنگ از مشکلات و بحران‌های رخ داده در سامانه
  بهبود برنامه‌ریزی برای آینده در صنایع
    تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از بخش‌های گوناگون
  افزایش بهره‌وری
  افزایش درآمد

## Slide 6: معرفی مسئله (ادامه)
مشکل‌های شبکه TCP/IP
  پیچیدگی بیش از اندازه TCP/IP برای بیشتر کاربرد‌های اینترنت اشیاء
    چند سطحی بودن شبکه دستگاه‌ها و نالازم بودن راهکارهای مسیریابی
    لازم نبودن سازوکارهای پیشگیری از ازدحام
    پهنای باند نالازم
  هزینه به نسبت بالای زیرساخت و دستگاه‌هایی که از این پشته پشتیبانی می‌کنند.
    کابل کشی، سوویچ، روتر
    سربار نرم‌افزاری بالا و نیاز به دستگاه‌های به نسبت قوی
Notes: مشکل‌های شبکه TCP/IP
  پیچیدگی بیش از اندازه TCP/IP برای بیشتر کاربرد‌های اینترنت اشیاء
    چند سطحی بودن شبکه دستگاه‌ها و نالازم بودن راهکارهای مسیریابی
    لازم نبودن سازوکارهای پیشگیری از ازدحام
    پهنای باند نالازم
  هزینه به نسبت بالای زیرساخت و دستگاه‌هایی که از این پشته پشتیبانی می‌کنند.
    کابل کشی، سوویچ، روتر
    سربار نرم‌افزاری بالا و نیاز به دستگاه‌های به نسبت قوی

## Slide 7: معرفی مسئله (ادامه)
مشکل‌های شبکه TCP/IP
  پیشبینی نشدن زیرساخت‌های لازم برای شبکه TCP/IP
    افزایش بیش‌ از دو برابری هزینه نصب زیرساخت
    داده‌های مربوط به ساخت و خروجی صنایع
    داده‌های مربوط به سلامتی بیمار
  تداخل امواج الکترومغناطیسی با کارکرد صحیح دستگاه‌ها (مانند برخی دستگاه‌های بیمارستانی)
Notes: مشکل‌های شبکه TCP/IP
  پیشبینی نشدن زیرساخت‌های لازم برای شبکه TCP/IP
    افزایش بیش‌ از دو برابری هزینه نصب زیرساخت
    داده‌های مربوط به ساخت و خروجی صنایع
    داده‌های مربوط به سلامتی بیمار
  تداخل امواج الکترومغناطیسی با کارکرد صحیح دستگاه‌ها (مانند برخی دستگاه‌های بیمارستانی)

## Slide 8: راهکار پیشنهادی
ارتباطات خط برق
  مدولاسیون
  نیاز به زیرساخت اضافه نیست
  پهنای باند کمتر
  امنیت
  نیاز به به‌کاربردن امواج الکتروومغناطیسی نیست
Notes: ارتباطات خط برق
  مدولاسیون
    روش
    سود و زیان
  نیاز به زیرساخت اضافه نیست
  پهنای باند کمتر
    مناسب برای بیشتر کاربردهای IoT
    پشته سبک با سربار کم
  امنیت
  نیاز به به‌کاربردن امواج الکتروومغناطیسی نیست

## Slide 9: راهکار پیشنهادی (ادامه)
کارت واسط شبکه خط برق
  مودم KQ130-F
    مدولاسیون FSK
    نرخ باید ۹۶۰۰
    یک بیت آغاز و پایان، بدون بیت تقارن
  میکروکنترلر STM32F030C8T6
    سخت‌افزار
    نرم‌افزار
Notes: کارت واسط شبکه خط برق
  مودم KQ130-F
    مدولاسیون FSK
    نرخ باید ۹۶۰۰
    یک بیت آغاز و پایان، بدون بیت تقارن
  میکروکنترلر STM32F030C8T6
      سخت‌افزار
        ۶ کیلو بایت حافظه اصلی رم
        ۳۲ کیلوبایت حافظه جانبی فلش
        ۲ واحد UART
      نرم‌افزار
        بافر کردن داده‌های ارسالی و دریافتی از مودم و گرداننده (ناهماهنگی در سرعت ارسال گرداننده و مودم => رونوشت داده اگر بافر وجود نداشته باشد.)
        ارتباط با مودم و دادوستد داده با آن با فرمت سازگار با مودم

## Slide 10: راهکار پیشنهادی (ادامه)
گرداننده کارت واسط شبکه خط برق
  متن باز بر بستر .NET 6 و با زبان C#
  واسط و مدیریت کننده کارت شبکه بر روی دستگاه ارباب
  دارای معماری ناهم‌گام و امکان موازی‌سازی ارسال چند پیام لایه کاربرد
Notes: گرداننده کارت واسط شبکه خط برق
  متن باز بر بستر .NET 6 و با زبان C#
  واسط و مدیریت کننده کارت شبکه بر روی دستگاه ارباب
  دارای معماری ناهم‌گام و امکان موازی‌سازی ارسال چند پیام لایه کاربرد

## Slide 11: راهکار پیشنهادی (ادامه)
پشته شبکه خط برق
  گرداننده کارت شبکه + کارت شبکه
  سبک بودن پشته و حداقلی بودن اندازه سرآیندها
  لایه پیوند
  لایه انتقال
Notes: پشته شبکه خط برق
  گرداننده کارت شبکه + کارت شبکه
  سبک بودن پشته و حداقلی بودن اندازه سرآیندها
  لایه پیوند
    شناسایی خطا (به طور جداگانه برای سرآیند و داده لایه بالاتر)
    درخواست بازفرستی خودکار انتخابی
    شناسه کارت شبکه
  لایه انتقال
    تکه‌تکه‌سازی پیام‌های لایه کاربرد
    رمزگذاری متقارن AES128

## Slide 12: پیاده‌سازی و ارزیابی
پیاده‌سازی
  کارت شبکه خط برق
    شماتیک مدار

## Slide 13: پیاده‌سازی و ارزیابی (ادامه)
پیاده‌سازی
  کارت شبکه خط برق
    شماتیک مدار
      مدار تغذیه
      اتصال مودم و میکروکنترلر
      ال‌ای‌دی‌های دریافت و ارسال داده
      اتصالات میکروکنترلر
Notes: پیاده‌سازی
  کارت شبکه خط برق
    شماتیک مدار
      مدار تغذیه
      اتصال مودم و میکروکنترلر
      ال‌ای‌دی‌های دریافت و ارسال داده
      اتصالات میکروکنترلر
        بخش کریستال کلاک
        پایه بوت مد
        ریست
        خازن‌ها

## Slide 14: پیاده‌سازی و ارزیابی (ادامه)
پیاده‌سازی
  گرداننده کارت شبکه
    معماری نرم‌افزاری ناهمگام
    کد به صورت کتابخانه‌‌ای و متن‌باز
    برنامه کنسولی برای تست کارکرد و نشان دادن شیوه کار با کتابخانه گرداننده
    پیمانه‌ای بودن
Notes: پیاده‌سازی
  گرداننده کارت شبکه
    معماری نرم‌افزاری ناهمگام
      درخواست بازفرستی خودکار به صورت انتخابی می‌باشد و نه ایست و انتظار
    کد به صورت کتابخانه‌‌ای و متن‌باز
      قابل استفاده در دیگر برنامه‌ها
    برنامه کنسولی برای تست کارکرد و نشان دادن شیوه کار با کتابخانه گرداننده
    پیمانه‌ای بودن
      امکان جایگزین کردن لایه‌های فیزیکی دیگر که از مدل ارتباط سریال پیروی می‌کنند

## Slide 15: پیاده‌سازی و ارزیابی (ادامه)
پشته شبکه
  سامانه یکپارچه کارت شبکه + گرداننده کارت شبکه
  سبک
  لایه پیوند
  لایه انتقال
Notes: پشته شبکه
  سامانه یکپارچه کارت شبکه + گرداننده کارت شبکه
  سبک
    حداقل طول سرآیند در لایه پیوند و انتقال
    نبودن لایه شبکه به دلیل تک‌سطحی
    سربار بسیار کمتر نسبت به TCP/IP‌ در کاربردهای رایج IoT
  لایه پیوند
    شناسایی خطا
    درخواست بازفرستی خودکار
    شناسه یکتا برای گیرنده و فرستنده قاب
  لایه انتقال
    تکه‌تکه‌سازی
    رمزگذاری
      متقارن یا نامتقارن؟

## Slide 16: پیاده‌سازی و ارزیابی (ادامه)
ارزیابی
  کارایی
    مقایسه سربار TCP/IP‌ و پشته پیشنهادی در کاربردهای رایج IoT

## Slide 17: پیاده‌سازی و ارزیابی (ادامه)
ارزیابی
  کارایی
    مدیریت دسترسی به رسانه
      نتایج ۲۰ بار انجام مورد آزمون

## Slide 18: جمع‌بندی و پیشنهاد کار‌های آتی
چرا این پشته شبکه در کاربردهای رایج IoT، کارایی بیشتر نسبت به پشته TCP/IP‌ دارد؟
  پیچیده بودن بیش از حد TCP/IP برای کاربردهای رایج IoT
    چند سطحی بودن شبکه
    قطعیت بالا و کنترل بیشتر در شبکه‌های IoT
  پهنای باند بدون استفاده
    دادوستند از جنس داده‌های حسگرها و عملگرهای ساده
    داده چند رسانه‌ای نمی‌باشد.
Notes: چرا این پشته شبکه در کاربردهای رایج IoT، کارایی بیشتر نسبت به پشته TCP/IP‌ دارد؟
  پیچیده بودن بیش از حد TCP/IP برای کاربردهای رایج IoT
    چند سطحی بودن شبکه
      سرآیند برای هدایت و مسیریابی
    قطعیت بالا و کنترل بیشتر در شبکه‌های IoT
      سازوکارهای غیرضروری
        مدیریت ازدحام
        مدیریت جریان
  پهنای باند بدون استفاده
    دادوستند از جنس داده‌های حسگرها و عملگرهای ساده
    داده چند رسانه‌ای نمی‌باشد.

## Slide 19: جمع‌بندی و پیشنهاد کار‌های آتی (ادامه)
پیشنهاد‌های بهبود برای آینده
  به‌کار بردن مودم‌ خط برق با نرخ ارسال بالاتر
    افزایش ظرفیت شبکه
    امکان افزایش سربار شبکه به منظور توسعه قابلیت‌های بیشتر
Notes: پیشنهاد‌های بهبود برای آینده
  به‌کار بردن مودم‌ خط برق با نرخ ارسال بالاتر
    افزایش ظرفیت شبکه
      افزایش شمار کارت شبکه‌های متصل متصل
      کاهش رقابت -> افزایش نرخ بهره
      افزایش نرخ ارسال داده برای هر کارت شبکه
    امکان افزایش سربار شبکه به منظور توسعه قابلیت‌های بیشتر
      زیرشبکه‌های مجازی برای بازارسال پیام‌های تضیف شده ارسالی از دیگر زیر شبکه‌ها

## Slide 20: جمع‌بندی و پیشنهاد کار‌های آتی (ادامه)
پیشنهاد‌های بهبود برای آینده
  انتخابی کردن قابلیت‌های شبکه
    طول پیام کمتر از حداکثر طول قاب در برخی از کاربرد‌ها -> قطعه‌بندی نیازی نیست.
    نیاز نبودن رمزگذاری در برخی از کاربردها -> کاهش به نسبت قابل توجه طول قطعه‌ها
    کاهش طول سرآیند پشته شبکه و افزایش کارایی
Notes: پیشنهاد‌های بهبود برای آینده
  انتخابی کردن قابلیت‌های شبکه
    طول پیام کمتر از حداکثر طول قاب در برخی از کاربرد‌ها -> قطعه‌بندی نیازی نیست.
    نیاز نبودن رمزگذاری در برخی از کاربردها -> کاهش به نسبت قابل توجه طول قطعه‌ها
    کاهش طول سرآیند پشته شبکه و افزایش کارایی

## Slide 21: جمع‌بندی و پیشنهاد کار‌های آتی (ادامه)
پیشنهاد‌های بهبود برای آینده
  جایگزین کردن روش دسترسی به رسانه تصادفی با روش دسترسی کنترل شده
    تقریبا ثابت بودن نرخ برخورد
    سرکشی یا گذردهی نشان؟
Notes: پیشنهاد‌های بهبود برای آینده
  جایگزین کردن روش دسترسی به رسانه تصادفی با روش دسترسی کنترل شده
    تقریبا ثابت بودن نرخ برخورد
      افت نکردن کارایی پشته در هنگام افزایش کاربری از رسانه
    سرکشی یا گذردهی نشان؟
      هم‌‌گام بودن همه عملیات‌های دریافت داده حسگرها و ارسال دستور عملگرها؟

## Slide 22: منابع
[1] A. S. Tanenbaum, Computer Networks, 4th ed. 2003. Prentice Hall.
[2] N. Vlajic. "Analog Transmission Analog Transmission of Digital Data: of Digital Data: ASK, FSK, PSK, QAM." https://www.eecs.yorku.ca/course_archive/2010-11/F/3213/CSE3213_07_ShiftKeying_F2010.pdf (accessed 19 Sep, 2022).
[3] Fixr.com. "How Much Does It Cost to Install a Hardwired Computer Network?" https://www.fixr.com/costs/hardwired-computer-network (accessed 19 Sep, 2022).
[4] P. Pranzo. (2021) 8 Senctors benefit from IoT developement in 2021. Available: https://imaginovation.net/blog/8-sectors-benefit-from-iot-development-in-2021/
[5] W. Shang, Y. Yu, R. Droms, and L. Zhang, "Challenges in IoT networking via TCP/IP architecture," NDN Project, 2016.
[6] S. B.-E. T. Co, "KQ100 Datasheet," ed, 2011.
[7] M. R. Amin, M. S. Hossain, and M. Atiquzzaman, "In-band full duplex wireless LANs: Medium access control protocols, design issues and their challenges," Information, vol. 11, no. 4, p. 216, 2020.

## Slide 23
با سپاس از توجه شما